## Slide 1: Präsentation der Masterarbeit Jakob Hasche
Thema: Wi-Fi for time critical applications: Practical measurements and evaluation of influencing variables on real time capability

## Slide 2
Forschungsfrage (1)
Welche Optionen existieren, um die Echtzeitfähigkeit von Wi-Fi zu verbessern?
Welche Einflussfaktoren auf die Echtzeitfähigkeit von Wi-Fi existieren?
Bis zu welchem Grad kann Wi-Fi Echtzeitfähigkeit Erlangen?
Notes: 3 Forschungsfragen behandelt

## Slide 3
Forschungsfrage (2)
Industrialisierung schreitet voran
Kommunikation zur Maschine oder auch zwischen Maschinen erforderlich
Viele Maschinen sind auf sehr hohe zeitliche Anforderungen und Firme bis Harte Echtzeit angewiesen
Alternativen wie 5G/6G sehr kostenaufwendig
Wi-Fi sehr weit verbreitet und kostengünstig
Notes: 3 Forschungsfragen behandelt

## Slide 4
Verwendete Hardware
MediaTek MT7925B22M Wi-Fi Karte
  Freie Treiber
  Unterstützt Wi-Fi 7
  M.2 Schnittstelle
Antennen
PCIe
PCIe zu M.2 Adapter
PCIe HAT
  PCIe zu Mini PCIe
Raspberry Pi 5B
  Schnittstelle zur externen Wi-Fi Karte ist PCIe

## Slide 5
Benutzerdefiniertes Yocto RT-Linux
Vorgehen
Benutzerdefiniertes RT-Linux mittels Yocto
  Minimaler OS-Overhead
  Gute Konfigurierbarkeit
Benutzerdefiniertes Yocto RT-Linux
Server Test Suite
Test Run
Client Test Suite
Test Run
Test Run
  Verbindungsaufbau
  Ausführung der Applikation und der Background Workload
Test Suites
  Führen einzelne Test Runs aus
  Notwendig, da sehr viele Testfälle

## Slide 6
Zustandsautomat
Mealy-Automat
  Ein Startzustand
  Zwei Endzustände
Zeitsynchronisierung
  In den Zuständen NTP, PTP und Check
  NTP, PTP nicht als direktes Protokoll implementiert
Nur Calc hat Echtzeitanforderungen
End
Error
Setup
Start
NTP
PTP
Check
Save
Calc
Warte auf Startsignal
Starte
Testrun
Fehler
Fehler
Fehler
Fehler
Starte PTP
Sync
Gehe zurück zu
NTP Sync
Starte Check
Gehe zurück zu
PTP Sync
Beginne
Applikation
Speichere
Messdaten
Neuer
Testrun
Erfolgreich
terminiert

## Slide 7
RT-Applikation
Datenarten
Zeit
Echtzeitdaten
Bulkdaten
Echtzeitverletzung
Server
Client

y
x
y
x
y
Datenübertragung von sowohl Echtzeit- als auch Bulkdaten (30 MB)
Echtzeitdaten werden innerhalb fester Perioden versendet (3 ms)
Applikation besteht aus Server und Client
Ziel der Applikation ist es, einen Kreis zu zeichnen
Server berechnet X-Wert und sendet den Winkel des zu berechnenden Punktes zum Client, welcher den Y-Wert berechnet und zurücksendet

## Slide 8
Monitoring (Senden)
Erstes Intervall geht bis net_dev_queue
  Zeit von Applikation bis Qdisc
  Zeit bis Link Layer
Transport Layer
Network Layer
NIC
Tx API
Scheduler
Qdisc
Kernel Space
User Space
Applikation
Systemcalls
Systemcalls
1
2
DMA
3
TX-Ring
Zweites Intervall geht bis net_dev_xmit
  Zeit in der Qdisc
  Zeit im Link Layer
Drittes Intervall bis consume_skb
  Zeit im MAC-Layer von Server und Client und Zeit im Medium
  Keine weiteren Tracepoints vorhanden

## Slide 9
Monitoring (Empfangen)
Drittes Intervall geht bis consume_skb
  Zeit im MAC-Layer von Server und Client und Zeit im Medium
  Zeit im Link-Layer des Empfängers
  Keine weiteren Tracepoints vorhanden
  Erstes Intervall beim Empfangen
Transport Layer
Network Layer
NAPI
Poll Queue
Kernel Space
User Space
Applikation
Systemcalls
Systemcalls
2
NIC
DMA
RX-Ring
Viertes Intervall zurück zur Applikation
  Zeit in Network – und Transport Layer
  Zeit im Systemcall
Einfacher Weg unterteilt in vier Intervalle
RRT kann in acht Intervalle unterteilt werden

## Slide 10
Einflussfaktoren
Wi-Fi Konfiguration
  Wi-Fi Standard
    4 – 6e
    Verschiedene Technologien (OFDMA)
  Frequenz (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz)
  Bandbreite (20MHz – 160 MHz)
Wi-Fi verwandte Technologien
  Protokolltyp (UDP und TCP)
  QoS
    Qdisc (Prio und HTB)
    DSCP Flag für AC-Kategorien
Umgebung (Interferenzen)
Aus all diesen Faktoren ergeben sich 112 verschiedene Kombinationen pro Umgebung
Standard
Frequenz
Bandbreite
QoS
Protokoll
Umgebung

## Slide 11
Vorgehen
Umgebung mit sehr geringen Störungen
  EMV-Labor der TH-Rosenheim
  Bestcase Testfall
Umgebung mit durchschnittlichen Störungen
  Bürogebäude
  Andere Netzwerke Vorhanden
Umgebung mit starken Störungen
  Bürogebäude
  Andere Netzwerke Vorhanden
  Weiteres Raspberry Pi Paar vorhanden, dass das Medium sehr stark beansprucht
Interferenzen

## Slide 12
Ergebnisse
Maximalwerte von UDP- und TCP- Testdurchgängen sehr ähnlich
Qdisc hat positiven Effekt
HTB-Qdisc hat bei 4-5-40 sehr schlechte Auswirkungen
6-6-160 hat bei allen Konfigurationen am besten abgeschnitten
Alle QoS Konfigurationen liefern bessere Ergebnisse als ohne QoS

## Slide 13
Ergebnisse
HTB-Queue schneidet am besten ab
TCP liefert deutlich bessere Ergebnisse als UDP
Testfall 6-6-160 schneidet erneut sehr gut ab

## Slide 14
Ergebnisse
Interferenzen

## Slide 15
Ergebnisse
Chart: Maximale Ausführungszeit
| Labor | AVG | Hoch | 24
App -> Queue + Empfangen -> App | 0.15 | 0.22 | 2.15 | 2.19
Zeit in Queu | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.14
Zeit in MAC + Medium | 1.56 | 2.27 | 39.26 | 703.56

## Slide 16
Fazit und Ausblick
Wi-Fi bietet Soft- bis Firm-Echtzeit
Ist nicht für harte Echtzeit geeignet (außer mit sehr hoher Periodenlänge)
QoS hat den größten Einflussfaktor
Frequenz hat vor allem bei durchschnittlichen Interferenzen größeren Einfluss
Bessere Ergebnisse mit steigender Wi-Fi Version
TCP vor allem im Durchschnitt niedrigere RTTs
Variationen mit deterministischen MAC-Verfahren (TDMA)
Eignung für Echtzeit steigt mit Wi-Fi Versionen
Wi-Fi 6
  6GHz
  OFDMA
Wi-Fi 7 (MLO)
Wi-Fi 8
  Multi-AP-Koordination
  Dynamic Bandwidth Expansion
  Dynamic Sub-Channel Operation
  AI/ML

## Slide 17
Benutzerdefiniertes Yocto RT-Linux
Demo
Benutzerdefiniertes Yocto RT-Linux
Server Test Suite
Test Run
Client Test Suite
Test Run
RT-Traffic
Iperf-Traffic
Server
Client
Visualisierung